## Slide 1
VERNIS HYDROSOLUBLE
POLYURETHANNE DE FINITIONN°506
FORMULE 2011
Propriétés renforcées sans accélérateur ni durcisseur
BRILLANT 1 L
Emb 94046 H
DOM COLOR - 2 RUE BERGER – 94290 VILLENEUVE LE ROI TEL 01.42.07.01.36 FAX 01.42.07.54 42
Conservation : 6 mois emballage d’origine.
Ne rien mélanger avant ni pendant l’emploi
POUVOIR COUVRANT
1 L de vernis couvre 10 à 12 m² en une couche selon l’état et l’essence du bois.
Ce vernis peut être utilisé sur toutes les essences de bois. Faire essais sur essences exotiques.
APPLICATION
à 15° C minimum, au pistolet ou à la brosse
Durcissement : 8 à 10 heures
Ponçage puis mise en teinte et vernissage de finition
Lavage du matériel à l’eau aussitôt l’arrêt du travail (les eaux de lavage ne doivent pas être rejetées dans le milieu naturel).
Craint le gel.
Teneur en C OV en g/L |  | 
Catégorie | Autorisé en 2010 | Dans 506
1.1 |  | 
d | 130 | 70
PA |  | 
VERNIS HYDROSOLUBLE
POLYURETHANNE DE FINITIONN°506
FORMULE 2011
Propriétés renforcées sans accélérateur ni durcisseur
BRILLANT 1 L
Emb 94046 H
DOM COLOR - 2 RUE BERGER – 94290 VILLENEUVE LE ROI TEL 01.42.07.01.36 FAX 01.42.07.54 42
Conservation : 6 mois emballage d’origine.
Ne rien mélanger avant ni pendant l’emploi
POUVOIR COUVRANT
1 L de vernis couvre 10 à 12 m² en une couche selon l’état et l’essence du bois.
Ce vernis peut être utilisé sur toutes les essences de bois. Faire essais sur essences exotiques.
APPLICATION
à 15° C minimum, au pistolet ou à la brosse
Durcissement : 8 à 10 heures
Ponçage puis mise en teinte et vernissage de finition
Lavage du matériel à l’eau aussitôt l’arrêt du travail (les eaux de lavage ne doivent pas être rejetées dans le milieu naturel).
Craint le gel.
Teneur en C OV en g/L |  | 
Catégorie | Autorisé en 2010 | Dans 506
1.1 |  | 
d | 130 | 70
PA |  |